Návod a instrukce

Stříkací pistole SICO  je určena k nanášení běžných nátěrových hmot (laků, syntetických a vodou ředitelných barev) na povrch proudem stlačeného vzduchu.  Pistole je vybavena příslušenstvím pro plynulou regulaci průtoku vzduchu, objemu rozstřikované nátěrové hmoty a také příslušenstvím pro nastavení kulatého nebo širokého stříkacího paprsku. Stříkací pistole je určena pro kutilské a řemeslné práce.

Stříkací pistole Sico  Specifikace:

Provozní tlak. 2,0 - 3,5 bar
* Spotřeba vzduchu. 228 do 260 l / min.
* Pisotle Sico je vybavena možností nastavení šířky vzduchového proudu a množství proudící barvy.

Sada obsahuje:

* Stříkací pistol
* Plastovou nádobku 600 ml
* Klíč multifunkční
* Štěteček pro čištění
* Prachový filtr - sítko
* Klíč k trysce

Součásti a ovládací prvky Pozice

1. Zavzdušňovací otvor nádobky

2. Víčko nádobky

3. Nádobka pro nátěrovou hmotu

4. Háček pro zavěšení stříkací pistole 5. Šroub pro regulaci objemu rozstřikované nátěrové hmoty 6. Šroub pro nastavení kulatého nebo plochého paprsku rozstřikované nátěrové hmoty 7. Rukojeť 8. Vsuvka do zásuvky rychlospojky 9. Šroub pro regulaci průtoku vzduchu 10. Ovládací páčka 11. Vzduchová hlavice 12. Tryska

Návod a instrukce

Stříkací pistole SICO  je určena k nanášení běžných nátěrových hmot (laků, syntetických a vodou ředitelných barev) na povrch proudem stlačeného vzduchu.  Pistole je vybavena příslušenstvím pro plynulou regulaci průtoku vzduchu, objemu rozstřikované nátěrové hmoty a také příslušenstvím pro nastavení kulatého nebo širokého stříkacího paprsku. Stříkací pistole je určena pro kutilské a řemeslné práce.

Stříkací pistole Sico  Specifikace:

Provozní tlak. 2,0 - 3,5 bar
* Spotřeba vzduchu. 228 do 260 l / min.
* Pisotle Sico je vybavena možností nastavení šířky vzduchového proudu a množství proudící barvy.

Sada obsahuje:

* Stříkací pistol
* Plastovou nádobku 600 ml
* Klíč multifunkční
* Štěteček pro čištění
* Prachový filtr - sítko
* Klíč k trysce

Součásti a ovládací prvky Pozice

1. Zavzdušňovací otvor nádobky

2. Víčko nádobky

3. Nádobka pro nátěrovou hmotu

4. Háček pro zavěšení stříkací pistole 5. Šroub pro regulaci objemu rozstřikované nátěrové hmoty 6. Šroub pro nastavení kulatého nebo plochého paprsku rozstřikované nátěrové hmoty 7. Rukojeť 8. Vsuvka do zásuvky rychlospojky 9. Šroub pro regulaci průtoku vzduchu 10. Ovládací páčka 11. Vzduchová hlavice 12. Tryska

Návod a instrukce

Stříkací pistole SICO  je určena k nanášení běžných nátěrových hmot (laků, syntetických a vodou ředitelných barev) na povrch proudem stlačeného vzduchu.  Pistole je vybavena příslušenstvím pro plynulou regulaci průtoku vzduchu, objemu rozstřikované nátěrové hmoty a také příslušenstvím pro nastavení kulatého nebo širokého stříkacího paprsku. Stříkací pistole je určena pro kutilské a řemeslné práce.

Stříkací pistole Sico  Specifikace:

Provozní tlak. 2,0 - 3,5 bar
* Spotřeba vzduchu. 228 do 260 l / min.
* Pisotle Sico je vybavena možností nastavení šířky vzduchového proudu a množství proudící barvy.

Sada obsahuje:

* Stříkací pistol
* Plastovou nádobku 600 ml
* Klíč multifunkční
* Štěteček pro čištění
* Prachový filtr - sítko
* Klíč k trysce

Součásti a ovládací prvky Pozice

1. Zavzdušňovací otvor nádobky

2. Víčko nádobky

3. Nádobka pro nátěrovou hmotu

4. Háček pro zavěšení stříkací pistole 5. Šroub pro regulaci objemu rozstřikované nátěrové hmoty 6. Šroub pro nastavení kulatého nebo plochého paprsku rozstřikované nátěrové hmoty 7. Rukojeť 8. Vsuvka do zásuvky rychlospojky 9. Šroub pro regulaci průtoku vzduchu 10. Ovládací páčka 11. Vzduchová hlavice 12. Tryska

Návod a instrukce

Stříkací pistole SICO  je určena k nanášení běžných nátěrových hmot (laků, syntetických a vodou ředitelných barev) na povrch proudem stlačeného vzduchu.  Pistole je vybavena příslušenstvím pro plynulou regulaci průtoku vzduchu, objemu rozstřikované nátěrové hmoty a také příslušenstvím pro nastavení kulatého nebo širokého stříkacího paprsku. Stříkací pistole je určena pro kutilské a řemeslné práce.

Stříkací pistole Sico  Specifikace:

Provozní tlak. 2,0 - 3,5 bar
* Spotřeba vzduchu. 228 do 260 l / min.
* Pisotle Sico je vybavena možností nastavení šířky vzduchového proudu a množství proudící barvy.

Sada obsahuje:

* Stříkací pistol
* Plastovou nádobku 600 ml
* Klíč multifunkční
* Štěteček pro čištění
* Prachový filtr - sítko
* Klíč k trysce

Součásti a ovládací prvky Pozice

1. Zavzdušňovací otvor nádobky

2. Víčko nádobky

3. Nádobka pro nátěrovou hmotu

4. Háček pro zavěšení stříkací pistole                                                                                                     5. Šroub pro regulaci objemu rozstřikované nátěrové hmoty                                                                                 6. Šroub pro nastavení kulatého nebo plochého paprsku rozstřikované nátěrové hmoty                                           7. Rukojeť                                                                                                                                                  8. Vsuvka do zásuvky rychlospojky                                                                                                                      9. Šroub pro regulaci průtoku vzduchu                                                                                               10. Ovládací páčka                                                                                                                               11. Vzduchová hlavice                                                                                                                         12. Tryska